## Slide 1: REDISEÑO DE UNA MÁQUINA BOBINADORA DE CORDONES Y DE UNA MÁQUINA CORTADORA DE CORDONES EN LA EMPRESA CORDEHILOS S.A
JUAN CAMILO PALACIO ARÉVALO
SANTIAGO GAVIRIA DE BEDOUT

## Slide 2: JUSTIFICACIÓN
Este es un proyecto de Ingeniería Mecánica debido a las siguientes actividades:
Levantamiento de planos
Identificación de variables
Definición de componentes críticos
Generación de alternativas
Maquinado de piezas
Puesta a punto y puesta en marcha de las máquinas

## Slide 3: OBJETIVOS
General:
Realizar un rediseño de las máquinas para cortar y bobinar cordeles de la empresa Cordehilos S.A, con el fin de devolver estas máquinas a su estado operacional.

## Slide 4: OBJETIVOS
Específicos:
Identificar las variables más relevantes en los procesos.
Levantar los planos de las máquinas.
Definir los componentes más críticos.
Proponer alternativas de diseño de las máquinas.
Maquinar las piezas.
Realizar la programación de los PLC .
Poner a punto y en marcha las máquinas.

## Slide 5: ESTADO INICIAL DE LAS MÁQUINAS
Máquina Cortadora:

## Slide 6: ESTADO INICIAL DE LAS MÁQUINAS
Máquina Bobinadora:

## Slide 7: COMPONENTES CRÍTICOS
Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF), y calculo del Numero de Prioridad de Riesgo (NPR)
EFECTO | CRITERIO: SEVERIDAD DE EFECTO | GRADO
Peligroso sin aviso: | Puede poner en peligro la persona. Un riesgo de severidad muy alto, involucra falta de cumplimiento con reglamentos gubernamentales sin aviso. | 10
Peligroso con aviso: | Puede poner en peligro la persona o al prestador de servicio. Un riesgo de severidad muy alto. | 9
Muy alto: | Interrupción seria en la fábrica. Cliente muy insatisfecho. | 8
Alto: | Interrupción menor. Cliente insatisfecho. | 7
Moderado: | El cliente experimenta incomodidad. | 6
Bajo: | El cliente está un poco insatisfecho. | 5
Muy bajo: | Defecto notado por la mayoría de los clientes. | 4
Menor: | Defecto notado por los clientes promedio. | 3
Mínimo: | Defecto notado por cliente muy exigente. | 2
Ninguno: | Sin defecto | 1
PROBABILIDAD DE FALLA |  | 
Muy alta: | La falla es casi inevitable. | 10
Alta: | Generalmente asociado con productos similares a otros anteriores que han fallado a menudo. | 8
Moderada: | Generalmente asociado con productos similares a otros que han experimentado fallas ocasionales, pero no en proporciones mayores. | 6
Baja: | Características aisladas asociadas con productos similares. | 3
Muy baja: | Solo características aisladas asociadas con productos idénticos. | 2
Remota: | La falla es improbable. No ha habido nunca fallas asociadas con productos casi idénticos. | 1
DETECCION | CRITERIO: Probabilidad de detección | GRADO
Casi imposible: | No hay controles conocidos para detectar el modo de falla. | 10
Muy remoto: | Probabilidad muy remota de que los controles corrientes detectarán la forma de falla. | 9
Remoto: | Probabilidad remota de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 8
Muy bajo: | Probabilidad muy baja de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 7
Bajo: | Probabilidad baja de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 6
Moderado: | Probabilidad moderada de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 5
Moderadamente alta: | Probabilidad moderadamente alta de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 4
Alta: | Probabilidad alta de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 3
Muy alta: | Probabilidad muy alta de que los controles actuales detectarán el modo de falla. | 2
Casi seguro: | Es casi seguro que los controles actuales detecten la manera de falla. Reconocen controles confiables de detección con procesos similares. | 1
Multiplique los valores resultantes de
la severidad (S), la ocurrencia (O),
y la detección (D), así:
NPR = S x O x D
Este valor se emplea para identificar
los riesgos más serios,
para buscar acciones preventivas.

## Slide 8: COMPONENTES CRÍTICOS
Máquina Cortadora:
Máquina Bobinadora:

## Slide 9: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Análisis Funcional:
Caja Negra
Estructura Funcional
Matriz Morfológica
Maquinado de las piezas

## Slide 10: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Máquina Cortadora:

## Slide 11: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Máquina Bobinadora:

## Slide 12: PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN MARCHA
Montaje y Ensamble
Defectos que inciden en la manipulación
Defectos que inciden en la composición
Defectos que inciden en la unión
Defectos que inciden en la funcionalidad y la calidad
Terminación Mecánica Inspección
Pruebas Pre-operativas
Puesta en marcha

## Slide 13: MAQUINAS EN SU ESTADO ACTUAL
Máquina Cortadora:

## Slide 14: MAQUINAS EN SU ESTADO ACTUAL
Máquina Bobinadora:

## Slide 15: CONCLUSIONES
Metodologías de diseño
Sistemas CAD
Experiencia para los montajes
Características de los sistemas de corte por cuchillas
Buena sincronía en los sistemas de bobinado
Sugerencias a la empresa
Cumplimiento de los objetivos

## Slide 16
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
¿PREGUNTAS?